深自贸函〔2018〕135号

深圳前海蛇口自贸片区管委会关于蛇口污水处理厂污泥热水解系统升级改造工程建设项目环境影响报告表的批复

深圳市环源科技发展有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规的规定，你单位按照要求编写了环境影响报告表，评价结论从环境保护角度分析，认为该项目建设可行。该项目在建设运营过程中必须严格落实环评报告表提出的各项环保措施，并重点做好以下工作:

一、蛇口污水处理厂污泥热水解系统升级改造工程位于前海蛇口自贸区蛇口片区蛇口污水厂内，采用“热水解+板框压滤”组合工艺，将80%含水率污泥经RRS 热水解处理技术进行处理后，含水率降至40%以下，变为可以资源化利用的生物炭土。本次扩建将原有30吨/天的处理能力扩大为100吨/天，并增设40立方米污泥仓储设施，扩建板框压滤机、热解系统蒸汽锅炉和除臭设备等其他配套设施。

如有扩大规模、改变用地性质或改变用地位置须另行申报。

二、项目建设期内，施工废水经隔油沉淀后回用于洒水降尘，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入厂区污水处理设施。须按照“7个100%”要求做好各项扬尘污染防治措施，并采取必要措施控制各类施工机械产生的废气。施工噪声需要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的要求，未经批准，中午（12：00-14：00）和夜间（23：00-次日7：00）禁止施工作业。建筑垃圾运往指定建筑垃圾受纳场进行处理，生活垃圾由环卫部门统一清运，废油漆涂料等装修垃圾单独收集后交由有资质的危险废物处理单位收集处理。

三、项目建成后，生活污水经化粪池预处理，车间清洗废水、压滤液和乏蒸汽冷凝水经集中收集，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，回排厂区污水处理设施处理。锅炉采用清洁燃料，废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求后经15米烟筒高空排放；反应釜乏汽经MDS 多级化学生物除臭系统处理后，与其他处理单元臭气一并收集至外部生物除臭装置集中处理后达标排放。各类设备经隔声减震后须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运；干化后的污泥外运用作绿化营养土，运输车辆全密闭避免臭气散逸。

四、施工结束后，须采取恢复植被及其他措施，恢复或重建良性自然生态系统。

五、严格落实环境影响报告表中提出的各项环保措施。

六、如群众对该项目的环境污染有投诉，需立即按环保要求整改。

七、项目竣工后，须组织并通过竣工环境保护验收后，方可正式投入使用。

八、本批复文件和有关附件是该项目环境影响审批的法律文件，根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其批复文件须报我委重新审核。

九、环保申请过程中的瞒报、假报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。

十、本批复的各项环境保护事项必须执行，如有违反将依法追究法律责任。若对上述决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向深圳市人居环境委员会或深圳市人民政府申请行政复议，或在收到本决定之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。

此复。

中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会

2018年12月24日